冶金企业绿化技术标准

# 总    则

第一条  为了合理利用绿色资源，为冶金企业科学地进行绿化规划、设计、施工、养护提供有效的指导，发挥绿地的生态功能，特制定本技术标准。

第二条  本技术标准适用于冶金企业范围内各类绿地的建设和管理工作。

# 第一篇  绿化规划设计规范

## 第一章  绿化总体规划

### 1.1 基本原则

1.1.1 统一规划、统一布局。工厂绿化规划是工厂总体规划的有机组成部分，应在工厂总图规划的同时进行绿化规划。

1.1.2 与工业建筑主体相协调，遵循以人为本的原则。工厂绿化规划设计是以工业建筑为主体的环境设计，绿化设计须以人为本，把关心人、尊重人的理念体现在工厂绿化的设计和创造中，在改善工作环境的同时，实现人、园林景观、工厂生产环境三者的和谐共存。

1.1.3 保证安全生产。由于工厂生产的需要。绿化规划设计一定要合理布局，以保证生产安全，不能影响管线和厂房的采光需要。

1.1.4 结合厂区实际情况，如地形、土壤、光线和环境污染的情况，因地制宜进行合理布局。

1.1.5 与全厂的分期建设相协调一致。既要有远期规划，又要有近期安排。从近期着手，兼顾远期建设的需要。

1.1.6 运用环境经济学原理，创建节约型绿地系统。充分发挥特殊空间绿化。在绿化物种选择上，保护和利用当地植物区系中的乡土树种，适当种植外来引入树种和珍稀名花名木。在植物配置上模拟地带性植被特征的“近自然群落”，运用“近自然”手法，营造超常规、低造价、群落结构完整、物种丰富、生物量高、后期有较好的自我更新和病虫害抵御能力的绿地。

1.2 总体目标

1.2.1 确保厂区绿地率达25%以上，绿化覆盖率30%以上。

1.2.2 因地因时，合理选种搭配多种乔、灌、藤、花、草，充分利用植物丰富的体态美和多样的季相变化，营造具优美外形的园林景观。

1.2.3 充分发掘植物景观与企业文化结合的教育意义，展现企业人文理念的生态型园林工厂环境。

1.3 绿化布局规划

首先应将车间厂房和办公楼作为绿化“点”，交通干道、铁路和河流作为绿化连通“线”，组成多种疏密有致、层次合理的绿化“面”,全面推行墙面、屋顶、支架、灯柱等特殊空间立体绿化，减少厂区非生物因子暴露，从而大幅度增加植物总量，构建多维的绿地系统，使工厂绿地率达到25%以上，最大程度的发挥厂区绿地系统生态、景观效益。

其次，应结合厂区的功能分区、自然地形地貌和土壤理化性质等客观环境要素，在规划和设计过程中，构建以乡土树种为主、抗逆性强，与各功能分区、自然环境相适应的植物群落。

再次，在厂区整体景观规划的基础上结合园林景观的外貌设计，通过植物色相和体态的搭配，充分展现工厂绿地的生态美，实现改善环境污染状况和美化景观的双重目的。

1.4 绿化树种规划

1.4.1 常绿树与落叶树的合理搭配

由于南北方自然条件差别较大，所以各地常绿树与落叶树的比例大不相同。一般认为，常绿树与落叶树栽植比例，在南方，落叶宜占40%左右，常绿树宜占60%左右；在北方，落叶树宜占65%左右，常绿树宜占35%左右。

1.4.2 合理应用乡土树种和引入植物种，适地适树

在构建生态园林植物群落时要做到景观效果与环境生态效益的协调，根据不同绿地类型，采用乡土树种和景观树种相结合的优化模式，发挥各自功效。

1.4.3 注重基调树种和骨干树种的选择

基调树种是指各类绿地均要使用的、数量最大能形成全厂区统一基调的本地区适生树种。冶金企业基调树种应选用具有抗性强、抗逆性强、广泛适生、生长健壮、生态景观俱佳的乡土树种。

骨干树种指在厂区主干道、重点景区等地应用的孤赏树、绿荫树及观花树木。骨干树种能形成全厂区的绿化特色，以配合基调树种构成厂区绿地四季景观。

1.4.4 合理配置植物群落

绿地植物群落配置核心是利用不同物种生态位的分异，采用生活型、耐荫性、个体大小、叶型、根系分布特性、养分需求和物候期等方面差异较大的植物，避免种间直接竞争，构成乔、灌、竹、草、藤的复合群落，形成互惠共生，结构与功能相统一的良性生态系统，提高群落乃至绿化景观的稳定性。

# 1.5 各功能区的绿化设计要点

1.5.1 环厂区防护林带的设计要求

通过人工营造与植被自然生长，建造以地带性植被类型为目标，群落结构完整、物种多样性丰富、生物量高、趋于稳定状态、后期完全遵循自然循环规律的“少人工管理型”植被，形成环厂的绿色屏障和生物廊道，提升厂区生态环境和整体景观。

1.5.2 厂区道路绿化带设计

采用乔灌、地被（草）相结合，道路两侧绿地构成复层的生长稳定的乔灌草群落结构，提高绿地的三维绿量，有效地降低噪音和减少粉尘污染

1.5.3 办公生活区绿化的设计要求

种植观赏价值较高的常绿树，区域道路上选用冠大荫浓、生长快、耐修剪的乔木作遮荫,或配以修剪整齐的灌木绿篱,各种色彩的宿根花卉,形成美观、明快的景象。

# 第二篇 绿化栽植技术标准

# 第一章  一般规定

1.1 综合工程中的栽植工作，应在主体工程、地下管线及道路工程等完成后进行。

1.2 绿化栽植应在栽植季节进行。综合工程的主体工程如在非栽植季节完工，栽植工作应在随后的第一个栽植季节内完成。

# 1.3 成活率和保存率

1.3.1 在栽植季节内栽植树木，凡是由本地区移植的苗木，其成活率应大于95％，由外地移植的苗木，其成活率应大于90％。因特殊原因在非栽植季节栽植树木，成活率不应考核。

1.3.2 栽植一年以上的树木保存率应大于98％。

1.3.3 计算成活率和保存率时，不包括因人为机械损伤，各种污染以及自然灾害等客观原因所造成死亡的树木。

## 第二章  栽植材料的质量标准

# 2.1 乔木的质量标准

| 栽植种类 | 要 求 |
| --- | --- |
|  | 树干 | 树冠 | 根系 |
| 重要地点栽植材料（主要干 道、广场及绿地中主景） | 树干挺直胸径大于8cm | 树冠要茂盛,针叶 树应苍翠层次清晰 | 树系必须发育良好 不得有损伤,土球 应符合本规程规定 |
| 一般绿地栽植材料 | 主干挺拔,胸径大6cm | 同上 | 同上 |
| 防护林带和大片绿地 | 树干弯曲不超过两处 | 具有抗风、耐烟 尘、抗有害气体等 要求,针叶树宜树 冠紧密分枝较低 | 同上 |
| 绿篱 | 有丛生特性容易发生 隐芽潜芽 | 树梢耐修剪 萌发力强 | 发育正常 |

注: ⑴道路上机动车道旁乔木,主干分叉点高度不小于3.2m，分枝三至五个，分布均匀，斜出永平角以45－60度为宜。⑵胸径系树木离地面1.3m高处树干的直径。

# 2.2 灌木的质量标准

| 栽植种类 | 要 求 |
| --- | --- |
|  | 高 度 | 地上部分 | 根 系 |
| 重点栽植材料 | 150cm -200cm | 枝不在多，须有上拙下垂 | 根系须茂盛 |
| 一般栽植材料 | 150cm | 枝条要有分歧交叉回折，盘曲之势 | 同上 |
| 防护林和大片绿地 | 150cm | 枝条宜多，树冠浑厚 | 同上 |
| 花篱 | 茎干有攀援性 | 枝密树茂能依附他物，随机成形 | 同上 |

# 2.3 植物材料质量标准

| 项次 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 树木 | 姿态和生长势 | 树干基本挺直，树形基本完整，生长基本健壮 |
|  |  | 病虫害 | 基本无病虫害 |
|  |  | 土球和裸根树根系 | 土球和裸根树根系的规格应符合《园林植物栽植技术规程》的规定，土球基本完整，包扎基本牢固，无露出土球的根系；裸根树木主干根无劈裂，根系基本完整，无损伤，切口平整。 |
| 2 | 草块和草根茎 | 草块的尺寸基本一致，厚薄均匀，泥厚应不小于2cm，杂草不得超过5%；草根茎中的杂草不得超过2%；过长草应修剪；基本无病虫害；生长势基本良好。 |
| 3 | 花苗、地被 | 生长基本茁壮，发育基本匀齐，根系基本良好，无损伤，基本无病虫害； |

## 第三章  栽植土质量标准

# 3.1 栽植土外观土色及紧实度技术标准

基本疏松不板结，土块易捣碎，适宜植物生长。

# 3.2 栽植土地形平整度、造形和排水坡度技术标准

土地基本平整，回填的栽植土已达到自然沉降的状态，地形的造形和排水坡度应符合设计要求且基本恰当，无明显的低洼和积水处，花坛基本无积水。

3.3 栽植土与道路（挡土墙或挡土侧石）接壤处及边口线技术标准

栽植土与道路（挡土墙或挡土侧石）接壤处，栽植土应略低于3cm-5cm，栽植土与边口线基本平直。

## 第四章  挖掘标准

# 4.1 挖掘裸根树木根系直径及带土球树木土球直径及深度规定如下：

4.1.1 树木地径3cm-4cm，根系或土球直径取45cm。

注：地径系指树木离地面30cm左右处树干的直径。

4.1.2 树木地径大于4cm，一般以地径的6-8倍为根系或土球的直径。

4.1.3 无主干树木的根系或土球直径取根丛的1.5倍。

4.1.4 根系或土球的纵向深度取直径的70％。

# 4.2  装运标准

4.2.1 装运树木时，必须轻吊、轻放、不可拉拖。

4.2.2 提运带土球树木时，绳束应扎在土球下端，不可扎在主干基部，更不得扎在主干上。

4.2.3 运输裸根植物，应采取包裹方式或湿浸方式须保持根部湿润。

4.2.4 运输树木应合理搭配，不超高、不超宽、必须符合交通规定，不得损伤树木、不得破碎土球。

## 第五章  栽   植

# 5.1 栽植季节

5.1.1 落叶乔木和灌木的挖掘和栽植，应在春季解冻以后，发芽以前，或在秋季落叶后冰冻以前进行。

5.1.2 常绿乔灌木挖掘和栽植，应在春季土壤解冻后，发芽以前进行，或在秋季新梢停止生长后，降霜以前进行。

# 5.2 乔灌木栽植标准

| 项次 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放样定穴 | 基本符合设计要求 |
| 2 | 树穴 | 穴径大于土球或裸根树根系直径40cm，深度同土球或裸根树根系的直径；翻松底土；树穴上下基本垂直 |
| 3 | 定向与排列 | 树木的主要观赏朝向应基本丰满完整、生长好、姿态美；孤植树木冠幅应基本完整；群植树木的林缘线、木冠线基本符合设计要求。 |
| 4 | 栽植深度 | 栽植深度基本符合生长要求，根颈与土壤沉降后的地表面等高或略高； |
| 5 | 土球包装物、培土、浇水 | 基本清除土球包装物，打碎土块，分层均匀培土，分层捣实，培 土高度基本恰当，及时浇足水且不积水。 |
| 6 | 垂直度支撑 和裹杆 | 树干或树干重心与地面基本垂直，支撑设施应因树因地设桩或拉绳，树木绑扎处应夹衬软垫，不伤树木，稳定牢固；树木裹杆或扎绑紧密牢固 |
| 7 | 修剪（剥芽） | 无损伤的断枝、枯枝、严重病虫枝等；规则式种植、绿篱、球类的修剪应基本整齐，线条分明，造型树的造形基本正确，修剪部位恰 当，不留短桩，切口基本平整，留枝、留梢、留叶、基本正 确，树形基本匀称 |

5.3  草坪、花坛、地被栽植标准

| 项次 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 栽植放样 | 基本符合设计要求 |
| 2 | 草坪 | 籽播或植生带 | 表层应均匀覆盖直径为0.5cm—1cm的细土，浇足水，压实；出苗基本均匀，疏密基本恰当，空秃面积不应超过2%，一处空秃不应超过0.2㎡，生长势良好，修剪基本恰当 |
|  |  | 草块移植 | 密铺草坪缝间隙1.5cm—2.0cm，间铺和点铺草坪，草块大小基本一致，间隙基本均匀；草块的间隙应用疏松土填平，草块与土壤滚压密结，草坪基本平整，生长势良好，修剪基本恰当 |
|  |  | 散铺 | 表层应均匀覆盖直径1cm—2m的良质疏松土；草茎疏密基本恰当，草茎与土壤滚压密结，草坪基本平整，生长势良好， 修剪基本恰当 |
| 3 | 切草边 | 草坪与树坛、花坛、地被的边缘应切草边，草坪处的边坡角呈45度，深度应为10cm—15cm，线条基本平顺自然 |
| 4 | 花坛、地被 | 密度符合要求，株行距基本均匀，高低搭配基本恰当，种植深度适当，根部捣实；花苗和地被不得被沾污，浇足水， 花苗和地被生长势基本良好 |

# 第三篇  绿化养护技术标准

# 第一章  一般规定

1.1 园林植物养护技术应不断总结经验，广泛开展科学试验，逐步实现科学管理。

1.2 各类绿地应结合本单位的实际情况，制订各种植物养护管理技术操作规程，按规程指导园林植物的养护管理。

1.3 各单位应根据分级养护要求、质量标准制订全年养护计划。

1.4 由于南北方气候的差异性，以长江为界分别制定了南方绿化养护等级标准和北方绿化养护等级标准。

1.5 通常情况下，人均养护面积为一级5000平方米；二级7000平方米；三级9000平方米。

## 第二章  南方绿化养护等级标准

# 2.1   一级养护质量标准

2.1.1 植物配置合理，绿化充分，达到植被将裸露地面全部覆盖。

2.1.2 园林植物达到：

（1）生长势：好。生长超过该树种该规格的平均生长量（平均生长量待以后调查确定）。

（2）叶片健壮：①叶色、大小、厚薄正常，在生长季节内不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下（包括5%，以下同）。

（3）枝、干健壮：①无明显枯枝、死杈，枝条粗壮，过冬前新梢木质化；②无蛀干害虫的活卵活虫；③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下（包括1 头，以下同），较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下（包括5头，以下同）；株数都在2%以下（包括2%，以下同）；④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光（大多数针叶树内部就是通风透光差，内部和下部死亡的枝条多）。

（4）行道树基本无缺株。 同种类，同批次的行道树一致性好，个体差异小。

（5）草坪覆盖率应基本达到100%；草坪内杂草控制在10%以内；生长茂盛颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型6次以上，冷地型15次以上；无病虫害。

2.1.3 行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

2.1.4 绿化生产垃圾（如：树枝、树叶、草沫等），重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

### 2.2  二级养护质量标准

2.2.1 植物配置基本合理，绿化比较充分，基本达到黄土不露天。

2.2.2 园林植物达到：

（1）生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。

（2）叶片正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2%以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10%以下。

（3）枝、干正常：①无明显枯枝、死杈；②有蛀干害虫的株数在2%以下（包括2%，以下同）；③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4%以下；④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

（4）行道树缺株在l%以下。

（5）草坪覆盖率达95%以上；草坪内杂草控制在20%以内；生长和颜色正常，不枯黄；定期修剪，保持草坪高度；基本无病虫害。

2.2.3 行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

2.2.4 绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

### 2.3 三级养护质量标准

2.3.1 植物配置一般，绿化基本充分，裸露土地不明显。

2.3.2 园林植物达到：

（1）生长势：基本正常。

（2）叶片基本正常：①叶色基本正常；②严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在10%以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在20%以下。

（3）枝、干基本正常：①无明显枯枝、死杈；②有蛀干害虫的株数在10%以下；③介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米3头活虫以下，较细的枝条每尺长一段上在15头活虫以下，株数都在6%以下；④90%以上的树冠基本完整，有绿化效果。

（4）行道树缺株在3%以下。

（5）草坪覆盖率达90%以上；草坪内杂草控制在30%以内；生长和颜色正常；每年修剪暖地型草1次以上，冷地型草6次以上。

2.3.3 行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

2.3.4 绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿地内的废弃物。

### 2.4  绿化养护等级费用标准

2.4.1 根据绿化养护标准分为一级养护、二级养护、三级养护标准，并结合上海市园林绿化养护定额标准，暂定其养护系数为： 一级养护标准系数——1.4，二级养护标准系数——1.0，三级养护标准系数——0.8。

标准绿化养护单价为7.39元/m2·年。

2.4.2 各级别一年绿化养护单价

一级养护单价10.36元/m2

二级养护单价7.39元/m2

三级养护单价5.92元/m2

2.4.3 绿化养护费用指标分析

| 绿化养护费用指标分析 |
| --- |
| 一、工程概况： |
| 工程性质 | 绿化养护 | 养护等级 | 标准 | 养护时间 | 一年 |
| 工程面积 |  | 工程地点 | 本市范围 | 养护指标 | 739.79元/100㎡ |
| 用参考 范围 | 社区公园；居住区公园；小区游园；带状公园；街旁绿地；防护绿地；工业绿地；仓储绿地；单位绿地;生产绿地等。 |
| 设计标准 | 苗木配置合理，有高矮变化，有绿篱、草皮、少量定型植物及鲜花。苗木杆形明显，生长茂盛，符合本市园林植物生长要求。 |
| 养护标准 | 根据设计意图，植物生长正常，群落完整。在植物生长不同阶段，及时调整，保持丰富层次。通过对各类植物的人工干预，营造自然美、艺术美和社会美的整体效果。 依据上海市《园林绿化养护技术等级标准》（DG/TJ08-1201-2005）要求： 1.植物标准 苗木成活率宜达到95%。 2.土肥标准 充分利用有机肥，增强土壤肥力，改善土壤物理性状，以不影响植物正常生长为宜。 3.病虫害防治标准 提倡综合防治，病虫害控制在以不影响观赏效果的危害程度以内为宜。 |
| 二、耗量指标： |
| (一)植物构成 |
| 序号 | 苗木分类 | 单位 | 百平方米含量(株等) | 含量比例(%) |
| 1 | 常绿乔木类 | 株 | 1.7922 | 0.82 |
| 2 | 落叶乔木类 | 株 | 2.6048 | 1.20 |
| 3 | 常绿花灌木类 | 株 | 118.4449 | 54.41 |
| 4 | 落叶花灌木类 | 株 | 20.9940 | 9.64 |
| 5 | 造形植物类 | 株 | - | - |
| 6 | 棕榈类 | 株 | - | - |
| 7 | 竹类 | 株 | 2.3933 | 1.10 |
| 8 | 攀缘类 | 株 | 0.0000 | 0.00 |
| 9 | 地被类 | 株 | 71.4015 | 32.80 |
| 10 | 水生植物类 | 株 |  |  |
| 11 | 其他类 | 株 | 0.0673 | 0.03 |
| 12 | 总计 |  | 217.6980 | 100.00 |

| （二）耗用构成 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 百平方米指标 |
| 1 | 人工 | 养护工 | 工日 | 7.0568 |
| 2 | 材料 | 药剂 | kg | 0.4865 |
| 3 |  | 肥料 | kg | 16.1999 |
| 4 |  | 水 | m3 | 11.0881 |
| 5 | 机械 | 浇水设备 （洒水车 4000L） | 台班 | 0.1970 |
| 三、费用指标： |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 百平方米 费用 | 比例（%） |
| 1 | 直接费用 | 人工费 | 元 | 402.21 | 54.37 |
| 2 |  | 药剂费 | 元 | 8.03 | 1.09 |
| 3 |  | 肥料费 | 元 | 27.86 | 3.77 |
| 4 |  | 水费 | 元 | 22.18 | 3.00 |
| 5 |  | 其他材料费 | 元 | 2.90 | 0.39 |
| 6 |  | 机械费 | 元 | 101.13 | 13.67 |
| 7 | 间接费 | 综合管理费 | 元 | 120.66 | 16.31 |
| 8 |  | 规费 | 元 | 41.08 | 5.55 |
| 9 | 税金 | 元 | 13.72 | 1.85 |
| 10 | 总费用 |  | 739.76 | 100.00 |
| 四、指标说明： |
| 1.指标用途：仅作为绿化养护工程匡算参考。 |
| 2.编制依据：根据2000园林预算定额和施工费用计算规则编制。 |
| 3.价格水平：依据2011年12月份市场价格信息编制。 |
| 4.本指标不包括道路侧石、驳岸栏杆、园林小品等建筑和附属设施的维修费用。 |

## 第三章  北方绿化养护等级标准

# 3.1 一级养护质量标准

# 3.1.1 绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天。

# 3.1.2 园林植物达到：
   （1）生长势：好。生长超过该树种该规格的平均生长量(平均生长量待以后调查确定)。

# 叶子健壮：①叶色正常，叶大而肥厚、在正常的条件下不黄叶，不焦叶、不卷叶、不落叶，叶上无虫尿虫网灰尘；②被啃咬的叶片最严重的每株在5％以下(包括5％，以下同)。

# 枝、干健壮：
     ①无明显枯枝、死权、枝条粗壮，过冬前新梢木质化；
     ②无蛀干害虫的活卵活虫；               
     ③介壳虫最严重处主枝干上100平方厘米1头活虫以下(包括1头，以下同)，较细的枝条每尺长的一段上在5头活虫以下(包括5头，以下同)；株数都在2％以下(包括2％，以下同)；
     ④树冠完整：分支点合适，主侧枝分布均称和数量适宜、内膛不乱、通风透光。

（4）措施：按特级技术措施要求认真进行养护。

（5）行道树基本无缺株。
    （6）草坪覆盖率应基本达到95％；草坪内杂草控制在10％以内；生长期内生长茂盛颜色正常，不枯黄；草坪平整，起伏平缓；无坑洼、无沟道；排水良好，无积水；适时浇水、施肥；无直径10cm以上秃斑；每年修剪暖地型6次以上，冷地型16次以上；草高保持在7cm-9cm，无病虫害。

3.1.3 行道树和绿地内无死树，树木修剪合理，树形美观，能及时很好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

3.1.4 绿化生产垃圾(如：树枝、树叶、草沫等)重点地区路段能做到随产随清，其它地区和路段做到日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、筐和塑料袋等废弃物，并做到经常保洁。

3.1.5 栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施完整，做到及时维护和油饰。

3.1.6 无明显的人为损坏，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干上无钉栓刻画的现象，树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象，2米以内如有，则应有保护措施。

3.1.7 保证花坛花卉水分供应，做好排水措施，防止雨季积水，及时做好病虫害防治工作；花坛保护设施保持完好。花坛无枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾；缺株倒苗不得超过10%，无枯枝残花，残花量不得大于15%。

3.1.8 花境内植物完整、枝叶茂盛、色彩鲜艳，无病虫害，残花枯枝量不得大于15%。

3.2 二级养护质量标准

3.2.1 绿化比较充分，植物配置基本合理，基本达到黄土不露天。

3.2.2 园林植物达到：

- 生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。
    （2）叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常；②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2％以下；③被啃咬的叶片最严重的每株在10％以下。

（3）枝、干正常：

①无明显枯枝、死权；
  ②有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)；
  ③介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下；
  ④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

（4）措施：按一级技术措施要求认真进行养护。
    （5）行道树缺株在l％以下。
    （6）草坪覆盖率应基本达到93％；草坪内杂草控制在20％以内；生长期内生长正常，不枯黄；草坪平整，起伏平缓；无坑洼、无沟道；排水良好，无积水；适时浇水、施肥；无直径20㎝以上秃斑；每年修剪暖地型2次以上，冷地型10次以上；草高保持在10㎝-13㎝。

3.2.3 行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

3.2.4 绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，能坚持在重大节日前进行突击清理。

3.2.5 栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完整，基本做到及时维护和油饰

3.2.6 无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等；行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

3.2.7 根据天气情况，保证花坛花卉水分供应，做好排水措施，防止雨季积水，及时做好病虫害防治工作；花坛保护设施基本完好。花坛无明显枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾；缺株倒苗不得超过15%，无明显枯枝残花，残花量不得大于20%。

3.2.8 花境内植物基本完整、枝叶完好、色彩鲜艳，无明显病虫害，残花枯枝量不得大于20%。

3.3 三级养护质量标准

3.3.1 绿化基本充分，植物配置一般，裸露土地不明显。

3.3.2 园林植物达到：

（1）生长势：基本正常。

（2）叶子基本正常：

①叶色基本正常；

②严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在10％以下；

③被啃咬的叶片最严重的每株在20％以下。

（3）枝、干基本正常：

①无明显枯枝、死杈：

②有蛀干害虫的株数在10％以下；

③介壳虫最严重处主枝主干上100平方厘米3头活虫以下，较细的枝条每尺长一段上在15头活虫以下，株数都在6％以下；

④90％以上的树冠基本完整，有绿化效果。

（4）措施：按三级技术措施要求认真进行养护。

（5）行道树缺株在3％以下。

3.3.3 行道树和绿地内无明显死树，树木修剪基本合理，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

3.3.4 绿化生产垃圾主要地区和路段做到日产日清，其他地区能坚持在重大节日前突击清理绿地内的废弃物。

3.3.5 栏杆、园路和井盖等园林设施比较完整，能进行维护和油饰。

3.3.6 对人为破坏能及时进行处理。绿地内无堆物堆料、搭棚侵占等，行道树树干上钉栓刻画现象较少，树下无堆放石灰等对树木有烧伤、毒害的物质，无搭棚设摊、围墙圈占树等。

3.3.7 根据天气情况，保证花坛花卉水分供应，做好排水措施，防止雨季积水，及时做好病虫害防治工作；花坛保护设施无明显缺损。花坛无显著枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾；缺株倒苗不得超过20%，无显著枯枝残花，残花量不得大于25%。

3.3.8 花境内植物无明显缺株、枝叶基本正常，无显著病虫害危害状，残花枯枝量不得大于25%。

绿化养护等级技术措施和要求         单位：次/年

| 级别 | 类别 | 浇水 | 防病虫 | 修剪 | 施肥 | 除草 | 垃圾处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 级 | 乔木 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 随产随清 |
|  | 灌木 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 |  |
|  | 绿篱 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3 |  |
|  | 一、二年生草花 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 宿根花卉 | 20 | 5 | 4 | 4 | 3 |  |
|  | 草坪 | 冷季型 | 25 | 10 | 16 | 5 | 5 |  |
|  |  | 暖季型 | 15 | 2 | 6 | 4 | 5 |  |
| 二 级 | 乔木 | 10 | 5 | 1/2 | 1/2 | 2 | 重要道路随产随清，一般道路日产日清。 |
|  | 灌木 | 10 | 3 | 1 | 1/2 | 2 |  |
|  | 绿篱 | 8 | 2 | 2 | 1/2 | 2 |  |
|  | 一、二年生花卉 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 |  |
|  | 宿根花卉 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |
|  | 草坪 | 冷季型 | 20 | 7 | 10 | 3 | 4 |  |
|  |  | 暖季型 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |
| 三 级 | 乔木 | 8 | 3 | 1/5 | 1/2 | 1 | 主要地区和路段日产日清，其它地区根据需要突击清运。 |
|  | 灌木 | 6 | 2 | 1 | 1/2 | 1 |  |
|  | 绿篱 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |  |
|  | 一、二年生花卉 | 8 | 2 |  | 1 |  |  |
|  | 宿根花卉 | 10 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | 草坪 | 冷季型 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 |  |
|  |  | 暖季型 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

注：修剪中的1/2，表示两年修剪一次，余下依此类推。

### 3.4  绿化养护等级费用标准

3.4.1 绿地养护费用依据北京市园林绿化局绿地养护定额，套用北京市人、材、机的2011年市场价格测算而成。

3.4.2 根据绿化养护标准分为一级养护、二级养护、三级养护。

3.4.3 各级别一年绿化养护单价

一级养护单价14.52元/m2

二级养护单价8.71元/m2

三级养护单价5.81元/m2。

月季地的养护依据首钢绿化公司的定额及本次所修的标准，套用北京市人、材、机的市场价格测算而成。测得每平米月季地年养护价格为25.58元。其中：人工费5.63元；机械费1.58元；材料费15.13元，其它费用3.24元。

## 第四章   绿化养护分类标准

### 4.1 树林养护技术标准

| 序号 | 标准 级别 项目 | 三级 | 二级 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | （1）有一定的群落结构； （2）林相完整 | （1）群落结构合理，植株间无明显抑制现象； （2）林冠线\林缘线完整 | （1）群落结构合理，植株疏密得当，层次分明； （2）林冠线和林缘线饱满 |
| 2 | 生长 | 枝叶生长量和色泽 基本正常 | （1）枝叶生长正常； （2）观花、观果树种常 开花结果； （3）无大型枯枝 | （1）枝叶生长、色泽正常； （2）观花树木按时茂盛开花； （3）观果树木正常结果 （4）色叶树种季相变化明显； （5）无枯枝 |
| 3 | 排灌 | 有基本的排水系统，24小时内雨水必须排完；植株基本不出现失水委焉现象。 | （1）有良好的自然或管道排水系统，暴雨后10小时内雨水必须排完； （2）植株失水萎蔫现象 1-2天内消除。 | （1）有完整的自然或管道排水系统，林地内无积水现象，暴雨后2小时内雨水必须排完； （2）植株不出现失水萎蔫现象。 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）无严重的有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在20%以下，树干受害率控 制在10%以下； （3）基本无大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响 景观面貌的其他杂草。 | （1）无明显的有害生物 危害状； （2）枝叶受害率控制在15%以下，树干受害率控 制在8%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草，基本无影响景观面貌的杂草。 | （1）基本无有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在10%以下，树干受害率控制在5%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观的杂草。 |
| 5 | 保存率 | 95%以上 | 98%以上 | 99%以上 |
| 6 | 清洁 | 无存积垃圾 | 基本无垃圾，保留落叶层 | 无垃圾，保留落叶层 |

### 4.2 树丛养护技术标准

| 序号 | 级别 标准 项目 | 三级 | 二级 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | 各类乔木、灌木基本具有完整外貌 | （1）各类乔木及灌木基本达到层次合理，配置科学、 密度基本合宜； （2）特殊造型树丛基本符 合设计意图。 | （1）各类乔木及灌木之间层次合理，配置科学、密度合宜，具有群体美； （2）特殊造型树丛符合设计意图。 |
| 2 | 生长 | 各类乔木及灌木枝叶生长量和色 泽基本正常 | 各类乔木及灌木： （1）枝叶生长正常； （2）观花、观果树种正常 开花结果。 | 各类乔木及灌木： 枝叶生长、色泽正常；观花树木按时茂盛开花；观果树木正常结果；色叶树种季相变化明显。 |
| 3 | 排灌 | （1）树丛范围内无长期积水，暴雨后24小时内须排完积水； （2）植株出现失水萎蔫现象，及时采取措施 | （1）树丛范围内无积水，雨后10小时内须排完积水； （2）植株出现失水萎蔫现象，1-2天内清除 | （1）树丛范围内无积水，暴雨后2小时内必须排完积水； （2）植株不出现失水萎蔫现象。 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）无严重的有害生物危害； （2）枝叶受害率控制在15%以下；树干受害率控制在10%以下 （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的杂草 | （1）无明显的有害生物 危害状； （2）枝叶受害率控制在10%一下，树干受害率控 制在5%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；基本无影响景 观面貌的杂草。 | （1）基本无有害生物危 害状； （2）枝叶受害率控制在8%以下；树干受害率在 3%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观 面貌的任何杂草。 |
| 5 | 清洁 | 无陈积垃圾，保留落 叶层 | 基本无垃圾，保留落叶层 | 无垃圾，保留落叶层 |

# 4.3 孤植树养护技术标准

| 序号 | 项目 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | （1）树形完美，树冠饱满，符合观赏要求； （2）树穴覆盖完整。 |
| 2 | 生长 | （1）枝叶生长正常； （2）观花、观果树种正常开花结果。 |
| 3 | 排灌 | （1）排水通畅，无积水； （2）植株不得出现失水（萎蔫）现象。 |
| 4 | 有害生物控制 | 无明显有害生物危害状，无杂草 |
| 5 | 清洁 | 无垃圾 |

# 4.4 花坛养护技术标准

| 序号 | 类型 标准 项目 | 基本标准（二级） | 一级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | （1）株行距适宜； （2）不露土； （3）缺株倒伏的花苗不超过5%； （4）枯枝残花量不得大于5%。 | （1）有精美的图案和色彩配置； （2）株行距适宜； （3）不露土，植株无缺株倒伏； （4）基本无枯枝残花。 |
| 2 | 花期 | （1）开花期一致 （2）全年赏花期达190天以上； （3）确保重大节日有花。 | （1）开花期一致； （2）花坛全年赏花期达280天以上； （3）确保重大节日有花。 |
| 3 | 生长 | （1）植株生长基本健壮； （2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本饱满； （3）株高基本相等。 | （1）植株生长健壮； （2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径饱满； （3）花型正，花色纯，株高相等。 |
| 4 | 设施 | 围护设施完好。 | 围护设施完好无损，和谐美观。 |
| 5 | 切边 | （1）与草坪交界处应边缘清晰； （2）若切边，宽度不得大于15cm，深度为15cm。 | （1）与草坪交界处应边缘清晰； （2）若切边，宽度不得大于15cm，深度为15cm。 |
| 6 | 排灌 | （1）排水良好，无积水； （2）植株基本无失水萎焉现象。 | （1）排水畅通，严禁积水； （2）植株不得出现失水萎焉现象。 |
| 7 | 有害生物 控制 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）植株受害率必须控制在5%以下； （3）基本无杂草。 | （1）基本无有害生物危害状； （2）植株受害率必须控制在3%以下； （3）无杂草。 |
| 8 | 清洁 | 无陈积垃圾 | 无垃圾 |

# 4.5 花境养护技术标准

| 序号 | 项目 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | （1）植株生长正常，株行距适宜，不露底土。高低错落有序，季相变化明显，枯枝残花量不得大于8%； （2）花卉色彩鲜艳，观赏期长； （3）观花花卉适时开花，观叶植物叶色正常。 |
| 2 | 生长 | 植株生长健壮，枝叶茂盛。 |
| 3 | 设施 | 围护设施完好。 |
| 4 | 切边 | 草坪交界处如有切边，宽度不得大于15㎝，深度为15㎝。 |
| 5 | 排灌 | （1）排水良好，无积水； （2）植株不得出现失水萎蔫现象。 |
| 6 | 有害生物控制 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）植物受害率应控制在10%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草，无影响景观面貌的杂草。 |
| 7 | 清洁 | 无垃圾 |

# 4.6 绿篱养护技术标准

| 序号 | 类型 标准 项目 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 整形式 | 自然式 |
| 1 | 景观 | （1）无缺株，无枯株； （2）修剪必须保持3面以上平整饱满，直线处正直，曲线处弧度圆润。 | （1）无缺株，无枯枝残花； （2）开花植物花期基本一致； （3）修剪保持自然丰满。 |
| 2 | 生长 | 植株生长健壮，规格大小基本一致。 | 植株生长健壮，规格大小基本一致 |
| 3 | 有害生物控制 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）植物受害率应控制在10%以下； （3）无杂草。 | （1）无明显的有害生物危害状； （2）植物受害率应控制在10%以下； （3）无杂草。 |
| 4 | 清洁 | 无垃圾 | 无垃圾 |

# 4.7  垂直绿化养护技术标准

| 序号 | 项目 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | （1）植物枝叶分布均匀，疏密合理，无枯枝残花； （2）符合设计要求 |
| 2 | 生长 | 蔓藤枝叶茂盛，植株生长健壮 |
| 3 | 设施 | 设施安全、完好、无损 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）基本无明显的有害生物危害状； （2）植物受害率应控制在10%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草危害 |
| 5 | 清洁 | 无垃圾 |

# 4.8 盆栽植物养护技术标准

| 序号 | 标 准 级 别 项目 | 基本标准 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | （1）容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植株协调； （2）枝叶生长正常。 | （1）外观新鲜，花朵大小和数量整齐，效果正常；生长正常；符合品种特性； （2）无机械损伤。 | （1）外观新鲜，花朵大小和数量较整齐；效果正常；生长正常；符合品种特性； （2）无机械损伤。 | （1）外观较新鲜，花朵大小和数量较整齐；效果正常；生长正常；符合品种特性； （2）轻微的机械损伤。 |
| 2 | 生长 | 植株生长正常、健壮、枝叶繁茂、适时开花，无枯枝黄叶残花。 | 植株与盆的大小相称，花盆完好，花朵分布均匀；花色纯正，花形完好整齐； （2）花枝、（花梗、花序或 花葶）健壮； 茎、枝（干）健 壮，分布 均匀； （3）茎叶状况，叶片排列整齐，匀称，形状大小完好，色泽正常。 | （1）植株与盆大小相称， 花朵分布均匀；花色纯正；花形完好较整齐；花 枝（花梗、花序 或花葶）较健壮； （2）茎、枝 （干）健壮，分布 较均匀；3.叶片排列整齐，匀称，形状大小完好，色泽正常。 | 植株与盆大小相称， 花朵分布较均匀；花色纯正；花形完好较整齐；花枝（花梗、花序或花葶）较健壮； 茎、枝（干）健壮，分布 较均匀； （3）叶片排列较整齐，较匀称，形状大小较完好，色泽较正常。 |
| 3 | 排灌 | （1）排水畅通； （2）植株不得出现失水萎蔫现象。 |
| 4 | 栽培 基质 | 使用经过消毒的基质 |
| 5 | 有害生物控制 | （1）基本无有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在3%以下； （3）无杂草。 | 无病虫害 | 无病虫害 | 同基本标准 |
| 6 | 清洁 | 无垃圾 |

# 4.9月季园养护标准

| 序号 | 项目 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | 月季整株完整、美观，无败花头。修剪合理，主侧枝分布匀称，数量适宜，内膛不乱，通风透光良好，月季地内的绿篱、植物造型定期修剪、整形，美观无缺口。月季地平整，地埂整齐。 |
| 2 | 生长 | 月季生长势旺盛。生长量超过一般生长量。 |
| 3 | 保存率 | 98%以上 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）月季叶片生长健壮，叶色正常，叶大而肥厚，在常规条件下无黄叶、无焦叶、无卷叶、叶上无虫屎、无虫网，被虫食的叶片每株少于5%；垂直绿化的攀缘月季枝叶繁茂。 （2）月季枝干健壮，无明显枯枝死杈，休眠前新梢基本木质化，无蛀干虫及活虫卵。主枝每百平方厘米介壳虫在一头以下， 细枝上每尺介壳虫活虫在5头以下，有虫植株为总株数的2%以下。 |
| 5 | 清洁 | 月季株型美观，花色艳丽，无人为损坏，月季地内无堆物堆料，内无砖、瓦、木、石、纸屑等杂物。 |

# 4.10 草坪养护技术标准

| 序号 | 项目 | 草坪 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 基本标准 | 一级 |
| 1 | 景观 | （1）草种基本纯； （2）成坪高度 冷季型为7cm-8cm，暖季型为5cm -6cm，草坪面貌达到基本平整； （3）修剪后无残留草屑堆，剪口无明显撕裂现象 | （1）草种纯，色泽均匀； （2）成坪高度 冷季型为6cm -7cm，暖季型为4cm-5cm，草坪面貌达到平坦整洁； （3）修剪后无残留草屑，剪口无焦口、撕裂现象 |
| 2 | 生长 | （1）生长良好； （2）覆盖率不小于90%； （3）无大于0.5平方米的集中空秃。 | （1）生长茂盛； （2）覆盖率大于95% （3）无空秃。 |
| 3 | 切边 | 切边边缘线明显。 | 切边边缘线清晰，切边宽度不大于15cm。 |
| 4 | 设施 | 护栏完好无损。 | 护栏完好无损美观。 |
| 5 | 排灌 | （1）有良好的排灌设施，自然排水通畅，雨后4小时内积水必须排完。无积水坑； （2）植株不得出现失水萎蔫现象。 | （1）排灌系统完好无损，自然排水通畅，雨后1小时内积水必须排完； （2）植株不得出现失水萎蔫现象。 |
| 6 | 有害生物控制 | （1）无明显有害生物危害状； （2）草坪草受害率控制在10%以下，杂草量不得超过10% （3）无大型、恶性缠绕性杂草，无明显影响景观面貌的杂草。 | （1）基本无有害生物危害状； （2）草坪受害率控制在5%以下； （3）基本无杂草。 |
| 7 | 清洁 | 无垃圾 | 无垃圾 |

# 4.11 地被植物养护技术标准

| 序号 | 项目 | 单植地被 | 混植地被 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本标准 | 一级 | 基本标准 | 一级 |
| 1 | 景观 | （1）种植密度基本合理； （2）植株规格基本整齐； （3）基本无死株，群体景观效果较好。 | （1）种植密度合理； （2）植株规格整齐； （3）无死株，群体景观效果好，季相变化明显。 | （1）混植种类间协调； （2）无死株和残存枯花。 | （1）混植种类配置合理； （2）叶色、叶型协调； （3）无死株和残存枯花。 |
| 2 | 生长 | （1）生长良好； （2）覆盖率大于90%，无大于0.5平方米集中空秃。 | （1）生长茂盛； （2）覆盖率大于95%，无空秃。 | （1）生长良好，基本符合生态要求； （2）覆盖率大于90%，无大于0.5平方米的集中空秃。 | （1）生长茂盛，符合生态要求； （2）覆盖率大于95%，无空秃。 |
| 3 | 排灌 | （1）排水畅通，雨后基本无积水； （2）植株基本不出现失水萎蔫现象。 | （1）排水畅通，雨后无积水； （2）植株不得出现失水萎蔫现象。 | （1）排水畅通，雨后基本无积水； （2）植株基本不出现失水萎蔫现象。 | （1）排水畅通，雨后无积水； （2）植株不得出现萎蔫现象。 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）无明显有害生物危害状； （2）受害率控制在20%以下； （3）无明显大型恶性缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的杂草。 | （1）基本无有害生物危害状； （2）受害率控制在10%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观面貌的杂草。 | （1）无严重有害生物危害状； （2）受害率控制在25%以下； （3）无明显大型、恶性、缠绕性杂草；无明显影响景观面貌的杂草。 | （1）无明显有害生物危害状； （2）受害率应控制在20%以下； （3）无大型、恶性、缠绕性杂草；无影响景观的杂草。 |
| 5 | 清洁 | 无陈积垃圾 | 无垃圾 | 无陈积垃圾 | 无垃圾 |

# 4.12 行道树养护技术标准

| 序号 | 级别 项目 | 三级 | 二级 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | （1）群体植株青枝绿叶，有遮荫效果； （2）无死树，缺株不得超过3%。 | （1）群体植株面貌基本统一，生长良好，有较好的遮荫效果； （2）主干上无明显萌生枝条； （3）无死树，缺株不得超过1%。 | （1）群体植株树冠完整，生长茂盛，规格整齐，有较好的遮荫和生态效益； （2）主干上无萌生的芽条； （3）无缺株、死树。 |
| 2 | 生长 | 植株全年生长基本正常。 | 植株全年生长正常，无明显的枯枝、生长不良枝和树叶黄化现象。 | 植株全年生长正常，无枯枝、断枝和生长不良枝。 |
| 3 | 树冠 | （1）全程行道树树冠基本统一； （2）无严重影响交通、架空线的树枝 | （1）全程行道树冠基本完整统一； （2）基本遵照有关规定，与各项公用设施保持距离 | （1）全程行道树树冠完整统一，规格必须一致； （2）严格遵照有关规定，各项公用设施保持距离。 |
| 4 | 主干 | 树干基本挺直，分叉高度不影响车辆通行；倾斜度小于15度的数树木不超过10%。 | 树干基本挺直，分叉点高度基本一致，倾斜度小于10度的树木不超过5%。 | 树干必须挺直，分叉点高度一致，不影响车辆通行（胸径45cm以上特大树除外）。 |
| 5 | 树桩 | 路口及风口处的植株必须有桩，扎缚有效。 | 新种植或胸径15cm以下的植株必须有桩。树桩基本无损坏残缺，扎缚完好有效。 | 新种植或胸径15cm以下、路口及穿堂风处的植株必须有完整无损的树桩。扎缚规范、有效。 |
| 6 | 树洞 | 无10cm以上未补的树洞。 | 无5cm以上未补的树洞。 | 无未补树洞。 |
| 7 | 树穴 | （1）树穴形式基本统一； （2）树穴内不缺土，根系无裸露； （3）树穴内有覆盖。 | （1）树穴形式统一； （2）盖板或覆盖物完整； （3）种植地被的树穴，地被生长基本良好。 | （1）树穴形式统一； （2）盖板或覆盖物完整，无空缺； （3）种植地被的树穴，地被生长良好。 |
| 8 | 有害生物控制 | （1）无严重有害生物危害状； （2）枝叶受害率控制在15%以下； （3）树干受害率控制在10%以下； （4）无明显杂草。 | （1）无明显有害生物危害状； （2）枝叶受害率应控制在10%以下； （3）树干受害率应控制在5%以下； （4）基本无杂草。 | （1）基本无有害生物危害状； （2）枝叶受害率必须控制在8%以下 （3）树干受害率必须控制在3%以下； （4）无杂草。 |
| 9 | 清洁 | （1）树穴无垃圾 （2）树干上无悬挂物。 | （1）树穴无垃圾，基本有覆盖； （2）树干上无悬挂物。 | （1）树穴无垃圾，有覆盖 （2）树干上无悬挂物。 |

# 4.13竹类养护枝术标准

| 序号 | 项目 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | （1）竹杆挺直、枝叶青翠； （2）无死竹及枯枝； （3）有完整的林相 |
| 2 | 生长 | （1）竹丛应通风透光，植株生长健壮； （2）新、老竹生长比例恰当； （3）竹鞭无裸露 |
| 3 | 排灌 | （1）排水良好、无积水； （2）各种竹类生长期内无失水委焉现象 |
| 4 | 有害生物控制 | （1）无严重有害生物危害状； （2）竹叶受害率控制在15%以下； （3）竹梢、竹竿受害率控制在10%以下 |
| 5 | 清洁 | 无陈积垃圾，保留竹叶 |

# 4.14水生植物养护枝术标准

| 序号 | 项目 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | （1）配置合理，景观优美； （2）花、叶色纯，观花、观叶期长 |
| 2 | 生长 | （1）植株生长健壮，保持形态特征； （2）观花观果植株正常开花结果； （3）枯死植株小于5% |
| 3 | 水质 | （1）色度不超过15度 （2）浑浊度不超过5度 （3）不得有异臭； （4）透明度m≥0.5； （5）PH值6.5-8.5； （6）溶解氧（DO）.mg/l≥3; （7）氨氮mg/l≤0.5； （8）总磷（p）mg/l≤0.05 |
| 4 | 有害生物控制 | 无严重的有害生物危害状，无杂草 |
| 5 | 清洁 | 水面种植范围内无漂浮杂物 |

# 4.15古树名木养护枝术标准

| 序号 | 项目 | 基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景观 | ⑴保持古树的自然面貌，具有明显的观赏价值； ⑵植株（含攀援性古藤）的棚架支撑和倾斜枝干的支撑物必须与古树协调 |
| 2 | 生长 | ⑴植株主干、主枝保持形态特征。无病枯、腐烂的枝条和多余的萌蘖枝； ⑵无影响植株生长的树洞和创伤； ⑶保护区内及古树植株不应有影响生长的建筑物、构筑物等；植株上不应有影响生长的寄生植物； ⑷地面覆盖物必须有利植物的生长 |
| 3 | 设施 | ⑴植株必须有保护标牌，位置明显，字迹清晰； ⑵保护区内的设施（驳岸、围栏、避雷塔等）必须和谐美观、无破损、安全有效 |
| 4 | 排水 | 保护区内必须排水通畅、无积水 |
| 5 | 有害生物控制 | ⑴基本无有害生物危害状； ⑵无大型、恶性、缠绕性杂草。保护区内无影响植株生长的杂草 |
| 6 | 清洁 | 保护区内无垃圾 |
| 7 | 档案 资料 | 建立一树一档，历史资料齐全，有动态养护记录 |

## 第五章  植物保护技术标准

# 5.1 食叶性害虫防治指标

| 害虫种类（代表） | 主要习性 | 危害状 | 防治指标 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鳞翅目 | 黄刺蛾 | 分散产卵 | 纱点—穿孔—缺刻 | 株虫率〉5% | 第一代幼虫有护体虫“襄”有隐匿虫巢 |
| 鳞翅目 | 褐边绿刺蛾 | 集中产孵后不分散 | 明纱片—缺刻 | 株虫率〉5% |  |
| 鳞翅目 | 大衰蛾 | 集中产孵后扩散 | 透穿孔—缺刻 | 株虫率〉10% |  |
| 鳞翅目 | 金星尺蝶 | 集中成块孵后分散 | 穿孔—缺刻 | 株虫率〉5% |  |
| 鳞翅目 | 樟巢螟 | 小集中分散产 | 粘叶缀成巢状 | 株虫率〉5% |  |
| 膜翅目 | 叶蜂 | 集中产孵后不分散 | 纱网—穿孔缺刻 | 虫叶率〉5% |  |
| 蛸翅目 | 叶甲 | 集中成块孵后不散 | 透明斑—穿孔 | 虫叶率〉5% |  |
| 直翅目 | 负蝗 | 集中产孵后幼龄集中 | 透明斑—穿孔 | 虫叶率〉5% |  |

# 5.2 钻蛀性害虫防治指标

| 害虫种类（代表） | 主要习性 | 危害状 | 防治指标 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鳞翅目 | 星天牛 | 分散产卵 | 有气孔有排泄物 | 受害株〉5% | 及时填补烂洞 |
| 鳞翅目 | 桃红颈天牛 | 伤裂皮层产卵、 | 皮层内外排泄 | 受害株〉5% |  |
|  |  | 迂回蛀入 |  |  |  |
| 鳞翅目 | 薄翅锯天牛 | 朽洞集中产卵、 | 外无排泄物、仅有羽化孔 | 受害株〉5% |  |
|  |  | 孵后内部扩蛀 |  |  |  |
| 鳞翅目 | 六星吉丁虫 | 皮层蛀入 | 排泄物不明显生长黄萎 | 受害株〉2% |  |
|  | 大叶黄杨吉丁虫 |  |  | 绿篱〉5% |  |
| 鳞翅目 | 咖啡木蠢蛾 | 蛀入茎干部 | 颗粒状排泄物、 | 受害株〉5% |  |
|  |  |  | 植株枯折黄萎 |  |  |
| 鳞翅目 | 葡萄透翅蛾 | 蛀入叶腋茎干 | 有细末状排泄物、 | 藤蔓〉5% |  |
|  |  |  | 受害状节状增粗 |  |  |
| 鳞翅目 | 松稍螟 | 蛀害新梢 | 新梢枯折 | 新梢〉5% |  |

# 5.3 根部害虫防治指标

| 害虫种类(代表) | 主要习性 | 危害状 | 防治指标 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直翅目 | 蝼蛄 | 啮伤根茎 | 全株枯萎 | 伤苗率（或面积）〉5% |  |
| 鳞翅目 | 小地老虎 | 切断根茎 | 苗木倒伏 | 伤苗率（或面积）〉5% |  |
| 蛸翅目 | 蛴螬 | 咬伤根部 | 全株枯萎 | 伤苗率（或面积）〉5% |  |
| 甲壳动物 | 鼠妇 | 咬食盆栽 | 生长不良 | 有虫盆〉10% |  |
|  |  | 植物嫩根 |  |  |  |
| 软体动物 | 蜗牛 | 舐食叶部 | 叶面孔洞 | 受害株〉5% | 污秽叶面 |

# 5.4 刺吸性害虫防治指标

| 害虫种类(代表) | 主要习性 | 危害状 | 防治指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚜虫 | 蚊母瘿蚜 | 危害一年一次 | 中面瘿瘤 | 治瘿蚜株率〉5% | 有虫瘿 |
| 蚜虫 | 桃蚜 | 世代量叠 | 嫩叶皱缩新梢曲 | 蚜芽率〉10% | 有蜡粉 |
| 螨虫 | 朱砂叶螨 | 危害世代重叠 | 叶色黄萎 | 螨叶率〉10% | 常覆细蜜蛛网 |
| 蚧虫 | 草覆蚧 | 一年一代 |  | 蚧芽率<5%优 | 有蜡粉 |
|  |  |  |  | 势天敌<10% |  |
| 蚧虫 | 红蜡蚧 | 一年一代 | 叶色黄萎叶 | 母蚧枝率〉5% | 有竖厚蜡层 |
|  |  |  | 面煤污 |  |  |
| 蚧虫 | 桑白蚧 | 危害一年3-4代 | 茎干部灰白、 | 蚧株率〉10% |  |
|  |  |  | 叶色黄萎 |  |  |
| 蚧虫 | 吹绵蚧 | 危害世代重叠 | 生长点萎缩、 | 蚧株率〉5% | 卵囊有护蜡 |
|  |  |  | 叶面煤污 |  |  |
| 盲蝽 | 绿盲蝽 | 危害4-5代 | 生长点萎缩球形 | 株害率〉5% |  |
| 网蝽 | 梨网蝽 | 危害4-5代 | 叶色褪绿变黄煤污 | 叶受害率〉5% |  |
|  |  |  |  | （叶背面排污） |  |
| 粉虱 | 桔粉虱 | 发生三代 | 萎黄煤污 | 叶虫率〉5% | 有蛹壳 |
| 蓟马 | 红带网纹蓟马 | 危害5—6代 | 叶色灰褐脱落 | 虫叶率〉10% |  |

# 5.5 主要病害防治指标

| 病害类别 | 侵染来源 | 传布方式 | 防治指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 花叶 | 病株 | 虫媒 种苗 | 病叶率>35% |
| 白粉 | 病株病残体 | 风雨 | 病叶率>15% |
| 灰霉 | 病株病残体 | 风雨 | 病叶率>15% |
| 锈病 | 病株病残体 | 风传 | 病叶率>15% |
| 叶斑 | 病株病残体 | 风雨 | 病叶率>20% |
| 枝枯 | 病株 | 风雨 | 病叶率>10% |
| 溃疡 | 病株 | 风雨 | 病株率>5% |
| 根癌 | 病土种苗 | 土传 | 病株率>5% |
| 根结线虫 | 病土种苗 | 土传 | 病株率>10% |
| 白绢 | 病土种苗 | 土传 | 病株率>5% |
| 枯萎 | 病土 | 土传 | 病株率>5% |

# Text boxes

标准